## Slide 1: SmartJoy Joysti ck Inalámbrico Io T
Control de mouse y teclado mediante MQTT y ESP32
Daniel David Gomez Britto · Juan Camilo Silva Velasco
Universidad de La Sabana · Ingeniería de Sistemas · 2026

## Slide 2: ¿Qué problema resuelve?
Los controles tradicionales no tienen retroalimentación de estado
Dependen de línea de visión o hardware costoso
No son personalizables ni extensibles
Solución: SmartJoy — control inalámbrico bidireccional por MQTT con confirmación de estado en tiempo real
[ Foto del hardware ]

## Slide 3: Arquitectura del sistema
KY-023 #1
(Mouse)
KY-023 #2
(Teclado)
ESP32 WROOM-32
HiveMQ Cloud (TLS 8883)
Script Python
Mouse PC
Teclado PC
Encriptado TLS
NTP
pool.ntp.org
HTTP /status
Flechas sólidas: flujo principal | Nodos punteados: servicios auxiliares

## Slide 4: Hardware utilizado
Componente Función | Detalle | 
ESP32 WROOM-32 | Microcontrolador WiFi+BLE | Dual-core 240MHz, 520KB RAM
KY-023 × 2 | Joystick analógico (Sensor) | Ejes X/Y + botón digital
Protoboard + Cables | Conexiones y prototipado | Jumpers macho-macho
Alimentación | 3.3V via USB del PC | GPIOs: 34, 35, 32, 33, 25
[ Foto del circuito armado ]
Alimentación 3.3V — GPIOs: 34 (VRX1), 35 (VRY1), 32 (VRX2), 33 (VRY2), 25 (BTN)

## Slide 5: Comunicación MQTT
Tópico |  | Acción | Payload (ejemplo)
 | smartjoy/mouse | Publica | {"vx":5,"vy":-3,"ts":"2026-01-01T00:00:00"}
smartjoy/keys
Publica
{"key":"w","btn":0,"ts":"2026-01-01T00:00:00"}
smartjoy/status
Publica
{"status":"online","uptime":120}
[ Screenshot de HiveMQ Cloud con mensajes en tiempo real ]

## Slide 6: Requisitos del curso cumplidos
Requisito
Cómo se cumplió
Broker MQTT obligatorio
HiveMQ Cloud Serverless (gratuito, TLS)
Comunicación encriptada TLS puerto 8883 con Amazon Root CA 1 en PROGMEM
Endpoint healthcheck GET /status → JSON con uptime, wifi, mqtt, ip, hora
Sincronización NTP configTime() con pool.ntp.org + time.google.com, UTC-5 Colombia

## Slide 7: DEMO EN VIVO
ESP32 → HiveMQ → Python → Mouse y teclado en ti empo real

## Slide 8: Obstáculos encontrados
ESP32 WROOM no soporta USB HID
* Se implementó script Python con pynput para controlar mouse y teclado desde el PC
Red universitaria WPA2-Enterprise incompatible
* Se utilizó hotspot móvil para conectividad WiFi del ESP32
Certificado TLS incorrecto (ISRG vs Amazon Root CA 1)
* Error rc=-2 resuelto reemplazando con Amazon Root CA 1 almacenada en PROGMEM
API paho-mqtt deprecada
* Migración a CallbackAPIVersion.VERSION2 con la nueva firma de callbacks

## Slide 9: Limitaciones y mejoras futuras
Limitaciones
Mejoras futuras
✕ Requiere script Python corriendo en el PC destino
✕ Depende de internet para acceder al broker HiveMQ Cloud
✕ Un solo botón físico disponible actualmente
✕ Sensibilidad no ajustable en tiempo real
Migrar a ESP32-S2/S3 para USB HID nativo sin Python
Broker local con Mosquitto para uso offline
Dashboard en Node-RED para monitoreo y config
Modo deep sleep para ahorro de energía en batería

## Slide 10: Conclusiones
Control inalámbrico en tiempo real logrado con latencia menor a 150ms
Todos los requisitos del curso fueron implementados y validados
El sistema es funcional, extensible y documentado en GitHub
https://github.com/Blackjack555y/Proyecto-IOT---Documentacion-Final
¿Preguntas?